Radon?

Radon er en radioaktiv edelgass som avgis fra flere relativt vanlige bergarter i Norge. Som andre radioaktive stoffer har også radon den egenskap at den spaltes ved å sende ut partikler i form av stråling. Huden vår beskytter oss mot stråling fra radon i luften. Men når vi puster inn radongass i lungene, som ikke har beskyttende hud, kan strålingen fra partiklene gassen etterlater seg føre til lungekreft over tid. Risikoen for å få lungekreft øker med økende radon-konsentrasjon, og anslås å forårsake rundt 300 dødsfall hvert år i Norge. Myndighetene har satt grenseverdier for tiltak mot radon i inneluft.

Hvor måle radon?

Måling av radon bør gjøres i luften inne i bolighus, skoler, barnehager og andre bygg. Målingene bør gjøres i rom hvor man oppholder seg mye.

Radon kan også forekomme i grunnvann. I hus med for høy radonkonsentrasjon og grunnvannsbrønn, bør brønnvannet måles

Hvordan måle radon?

Radonkonsentrasjonen måles enkelt med Terra Control’s KODALPHA LR115 sporfilmdetektor. Ved målinger for vurdering av tiltak bør minimum 2 sporfilmdetektorer stå å måle i minimum 60 dager i vinterhalvåret. I sommerhalvåret bør det måles med minimum 2 detektorer i minimum 90 dager. Dette for å få et best mulig grunnlag for beregning av årsmiddelverdi. Det er årsmiddelverdien som blir lagt til grunn dersom tiltak må iverksettes.                                                                                      For indikasjonsmålinger er det tilstrekkelig med 1 detektor i 30 dager.

Radon i vann kan måles enkelt og raskt ved å bruke et prøvetakingssett som blir analysert i laboratorium. Kan bestilles fra Terra Control AS.

### Tiltak.

Terra Control AS står til tjeneste med enkle råd om tiltak mot radon eller henviser deg til eksperter.

Ved forhøyet radonnivå kan det søkes om lån fra

Husbankens Grunnlåneordning – Miljø/Helse

for finansiering av tiltak.

# Text boxes

## BRUKSANVISNING    (Redigert 2009)

GENERELT:

KODALPHA LR-115 sporfilm er en enkel og sikker metode for måling av radon i alle typer bygg. For vurdering av tiltak bør det måles med 2 detektorer i minst 60 dager.

( 15.okt.- 15.april.) i følge Statens Strålevern. For indikasjonsmålinger kan du bruke 1 detektor i 30 dager.

Detektorene bør settes i de rommene som brukes mest. Gjerne i barnerom eller soverom, eller andre rom hvor man oppholder seg mer enn 6 timer i døgnet. Sett dem gjerne opp i pustehøyde. Unngå trekk og direkte sollys.

Målingen bør fortrinnsvis startes i perioden 15. oktober – 15. april.  Måletid minst 60 dager.

Skal du måle om sommeren, 16. april – 14. oktober, må målingen vare i minst 90 dager.

PUNKT FOR PUNKT:

- Åpne lokket på detektoren 			(se fig. 1)

- Lokket skal være åpent i måleperioden       (se fig. 1)

- Notér startdato på lokket (dag/mnd/år)	(se fig. 2)

- Sett kryss i de nummererte feltene som

angir det rommet detektoren står i :

(se fig. 3)

- Etter 9 uker skal lokket med sporfilmen vris av holderen(fig.1),  og sluttdato (dag/mnd/år) skrives i det andre feltet.				(se fig. 4)

- Legg lokket i plastlommen som er vedlagt, og send den til analyse i Frankrike i den ferdig adresserte konvolutten du har mottatt.			   (se fig. 5)

- HUSK UTENLANDSPORTO!

- Du behøver ikke notere ditt navn på konvolutten. Terra Control har registrert deg med et nummer som også står på detektoren og filmen, for å beskytte din identitet.

Etter ca 3 uker vil analyseresultatet komme til deg i posten.

Terra Control AS, Boks 2252, 3103 Tønsberg

1=Barnerom 1		6=Spisestue

2=Barnerom 2		7=Kjellerrom

3=Soveværelse 1	8=Gang

4=Soveværelse 2	9=Kjøkken

5=Stue		          10=Annet

E-post: info@terra-control.com

# KODALPHA RADON-DETEKTOR